7-Segment Hex Decoder
Input					Outputs
Decimal		Binary					Segments of 7-Segment Display					Value on / Display
		D	C	B	A		g	f	e	d	c	b	a
0		0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	1		0	0	0	0	1	1	0	1
2		0	0	1	0		1	0	1	1	0	1	1	2
3		0	0	1	1		1	0	0	1	1	1	1	3
4		0	1	0	0		1	1	0	0	1	1	0	4
5		0	1	0	1		1	1	0	1	1	0	1	5
6		0	1	1	0		1	1	1	1	1	0	1	6
7		0	1	1	1		0	0	0	0	1	1	1	7
8		1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	8
9		1	0	0	1		1	1	0	0	1	1	1	9
10		1	0	1	0		1	1	1	0	1	1	1	A
11		1	0	1	1		1	1	1	1	1	0	0	b
12		1	1	0	0		1	1	1	1	1	0	1	C
13		1	1	0	1		1	0	1	1	1	1	0	d
14		1	1	1	0		1	1	1	1	0	0	1	E
15		1	1	1	1		1	1	1	0	0	0	1	F